# ИНСТРУКЦИЯ
по применению тест-набора полосок для иммунохроматографического одновременного выявления
АМФЕТАМИНА, МОРФИНА / ГЕРОИНА и МАРИХУАНЫ в моче
(ИммуноХром-3-МУЛЬТИ-Экспресс)

Только для in vitro диагностики.

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Тест-набор полосок «ИммуноХром-3-МУЛЬТИ-Экспресс» предназначен для одноэтапного быстрого качественного одновременного определения амфетамина, морфина и марихуаны в моче человека методом иммунохроматографического анализа.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕСТ-НАБОРА ПОЛОСОК 
Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа, при котором анализируемый образец абсорбируется поглощающими участками полосок и при наличии в образце наркотика (или его метаболитов) они вступают в реакцию с антителами, связанными с частицами коллоидного золота, образуя комплекс «антиген-антитело». Этот комплекс не вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне полоски на уровне маркировки Т (Test-тест) и полоса розового цвета на уровне маркировки T (тест) не выявляется, что свидетельствует о наличии наркотика в моче. При отсутствии в образце мочи наркотика или когда его концентрация ниже порового уровня, антиген, иммобилизованный в тестовой зоне полоски на уровне маркировки T (тест), вступает в реакцию с антителами, меченные коллоидным золотом в результате чего выявляется полоса розового цвета на уровне маркировки T (тест), что свидетельствует об отсутствии наркотика (или его метаболитов) в анализируемой моче. Не прореагировавшие компоненты связываются на уровне маркировки C (Control-контроль), образуя полосу розового цвета в этой области. Появление полосы розового цвета на уровне маркировки C (контроль) свидетельствует о правильности проведения анализа и правильности работы компонентов набора полосок. 
Результаты реакции оцениваются визуально в течение 10-15 минут.

3. СОСТАВ 
Один комплект «ИммуноХром-3-МУЛЬТИ-Экспресс» включает один набор полосок, упакованных в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги.

4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет для амфетамина - 1000 нг/мл; морфина - 300 нг/мл; марихуаны - 50 нг/мл.

- Время проведения анализа - 15 минут.

- Каждый набор полосок предназначен для одного одновременного определения наличия соответствующих наркотиков (или их производных) в моче человека.

- Набор полосок используется только для качественного определения амфетамина, морфина и марихуаны (или их метаболитов) и не предназначен для количественного определения амфетамина, морфина и марихуаны в моче, или оценки степени опьянения.

- Наличие в моче в концентрации 10 мкг/мл других наркотических веществ (метамфетамин, деоксиэфедрин, фенциклидин, фенобарбитал) не мешает определению амфетамина, морфина, марихуаны (или их метаболитов).

В то же время известны соединения структурно родственные амфетамину соединения, которые дают положительную реакцию при тестировании:

| соединение | концентрация (нг/мл) |
| --- | --- |
| D-Метамфетамин | 15.0 |

родственные морфину соединения, которые дают положительную реакцию при тестировании:

| соединение | концентрация (нг/мл) |
| --- | --- |
| Кодеин Этилморфина Гидроморфон Мерперидин Морфин-3-глюкоронид | 300 300 400 30 490 |

родственные марихуане соединения, которые дают положительную реакцию при тестировании:

| соединение | концентрация (нг/мл) |
| --- | --- |
| ∆-9-тетрагидроканнабинол ∆-8-тетрагидроканнабинол каннабинол | 10,0 10,0 10,0 |

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Все компоненты набора полосок являются нетоксичными.

- При проведении определения следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, так как исследуемые образцы мочи могут содержать возбудители инфекции.

6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

- секундомер;

- емкость для анализируемых образцов мочи.

7. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ 
Мочу собирают в чистую, сухую стеклянную или пластиковую посуду без консервантов. Для анализа следует использовать только прозрачные образцы. 
Примеси, типа отбеливателей или другие оксидирующие агенты, добавляемые в образцы мочи, могут давать ошибочные результаты тестирования независимо от используемого метода анализа. Если предполагается фальсификация, повторите анализ с другим образцом мочи.

8. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

- Анализируемые образцы мочи и компоненты набора полосок «ИммуноХром-3-МУЛЬТИ-Экспресс» перед проведением анализа должны быть доведены до комнатной температуры (+18-25°С). Т. е. образцы мочи и компоненты набора полосок должны выдерживаться при комнатной температуре до начала проведения анализа не менее 5 минут.

- В чистую сухую емкость внести анализируемый образец мочи (уровень ее не должен превышать 1-1,5 см).

- Вскрыть упаковку, разрывая ее вдоль прорези, извлечь набор полосок и погрузить его строго вертикально концом со стрелками в мочу до уровня ограничительной линии на 30-60 секунд.

- Извлечь набор полосок, установить его вертикально и через 10-15 минут визуально оценить результат реакции.

9. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Отрицательный результат: Выявление в тестовой зоне на уровне маркировки T (тест) и в контрольной зоне на уровне маркировки C (контроль) по одной полосе розового цвета любой четкости и интенсивности окраски свидетельствует об отрицательном результате анализа. Следовательно, две розовые полосы указывают на то, что в анализируемом образце мочи соответствующий наркотик (или его метаболиты) отсутствуют или их концентрация ниже порогового уровня: амфетамин -1000 нг/мл, морфин - 300 нг/мл, марихуана - 50 нг/мл. 
Обратите внимание на то, что цветная полоса очень слабой интенсивности в тестовой зоне, на уровне маркировки (Т), указывает, что уровень соответствующего наркотика или его производных в выборке мочи близок к пороговому уровню 1000 нг/мл (амфетамин),300 нг/мл (морфин), 50 нг/мл (марихуана). Этот результат следует интерпретировать как отрицательный. 
Положительный результат: Выявление в контрольной зоне на уровне маркировки C (контроль) одной полосы розового цвета любой четкости и интенсивности окраски и полное отсутствие второй полосы в тестовой зоне на уровне маркировки Т (тест) свидетельствует о положительном результате анализа. Одна полоса розового цвета указывает на то, что в анализируемом образце мочи имеется наркотик или его производные, концентрация которых выше пороговой 1000 нг/мл (амфетамин) , 300 нг/мл (морфин) и 50 нг/мл (марихуана). 
Ошибка тестирования: Если в течение 15 минут цветные полосы не выявляются или появляется полоса на уровне маркировки (Т) без полосы на уровне маркировки (С), результат интерпретировать нельзя. Необходимо повторить тестирование с помощью нового набора полосок.

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Набор полосок «ИммуноХром-3-МУЛЬТИ-Экспресс» должен храниться при температуре +2-28°С в течение всего срока годности. Срок годности - 24 месяца.

- Образцы мочи до проведения анализа можно храненить при температуре +2-8°С не более 48 ч, при необходимости более длительного хранения (до 2-3 месяцев) при температуре -20°С и ниже.

- Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение Инструкции по применению.